# ОБЩИНА                 ТУТРАКАН

## 7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org

Изх. № РД – 12 - 1939 /20.03.2014г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА

ЧЛ.29 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ДО ВСИЧКИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Постъпило запитване, заведено в Деловодството на Община Тутракан под вх. № РД – 12 - 1939 /18.03.2014г.  по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на електропреносна мрежа ниско напрежение по ул. „Рибарска” в гр.Тутракан”, открита с решение  № ПО – 08 -04 /10.03.2014г. на Кмета на Община Тутракан и публикувано обявление в РОП на АОП № 590804/10.03.2014г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В Деловодството на Община Тутракан е постъпило запитване със следнитe формулирани въпроси по обществена поръчка с посочения по – горе предмет:

ВЪПРОС 1:

Има разминаване в типовете кабели посочени в обяснителната записка и приложената количествено стойностната сметка, а именно:

– захранването от ТП „Рибарска махала” до РК – 1 да е с кабел САВТТ 3х185 + 95 мм, а такава доставка в КСС – няма.

-от РК-1 до РК – 2 и от РК -2 до РК – 3 да се положи кабел САВТТ 3х120+70мм – такава доставка в КСС няма

- захранващите кабели до Тел.м. да са САВТТ 4х16 мм, а само за Тел.м.6 да е САВТТ 4 х25мм – по същия начин в КСС доставка на такъв тип кабел – няма

- 5 бр.реконструирани къщи да се захранят с кабел СВТ 3 х 10мм – доставка на такъв тип кабел също няма предвидена по КСС.

Въпросът ни е какъв тип захранващ кабел трябва да офертираме?

ВЪПРОС 2:

При пресичане на асфалтов път се изисква кабелите да се изтеглят в ПЖЦ тръби в изкоп 0,4/1,1, като такъв изкоп не се предвижда по количествено стойностната сметка

ВЪПРОС 3:

По КСС доставката на PVC  тръба ф 110 е с нулево количество, реално имали доставка на такава тръба и ако има какво количество?

На основание чл.29, ал.1, /второ изречение/ от ЗОП, във връзка с отправеното писмено искане за предоставяне на разяснения, се правят следните такива:

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1:

Да се спазва приложената количествена сметка Образец№ 14.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2:

По проведена друга обществена поръчка има монтирани канали от PVC тръби.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3:

По позиция „7” в КСС Образец №14 е допусната техническа грешка. Да се смята, че проектното количество е: 60 м. РVC тръба ф 110.

С уважение,

Възложител:

д-р Димитър Стефанов

Кмет на Община Тутракан